ODRŽAVANJE PNEUMATIKA I EKONOMIČNOST POTROŠNJE GORIVA KOD VOZILA

Milan Đorđević1), Zoran Marjanović2), Radomir Brzaković3)

Rezime: Iako na otpor kotrljanja prvenstveno utiče konstrukcija pneumatika i materijal od kojeg je napravljen, ne smemo zaboraviti da umnogome utiče i pritisak pumpanja pneumatika i geometrija vešanja. Rad sadrži analizu kako potpumpani pneumatici negativno utiču na ekonomičnost potrošnje goriva, kao i analizu stanja vezanog za održavanje pneumatika prvenstveno misleći na pritisak pumpanja pneumatika na vozilima u Srbiji.Niži pritisak u pneumaticima kod većine pneumatika prouzrokuje deformacije i veliku apsorciju energije kroz pneumatik, povećano trenje između naplatka i pneumatika kao i povećanje kontaktne površine između pneumatika i puta. Sa potpumpavanjem pneumatika od 1 psi (0,07 bara) otpor kotrljanja pneumatika se povećava za 1,1%. Taj odnos između otpora kotrljanja i ekonomičnosti potrošnje goriva je dinamičan i zavisi od raznih drugih faktora uključujući tip vozila, opterećenje, stanje podloge i okoline itd. Takođe, rad prikazuje moguće uštede u  na nivou Republike Srbije za godinu dana ukoliko bi se pneumatici redovno održavali.

Ključne reči: održavanje, pneumatik, otpor kotrljanja